Варнавинский поселковый Совет

Варнавинского района Нижегородской области

Решение №- 37

р.п. Варнавино	 06.03.2017 г.

Утверждение схемы теплоснабжения

р.п.Варнавино 2016-2020 гг.

В рамках исполнения п.2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р и письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области от 04.03.2011г. № 317-01-160/11

Поселковый Совет решил:

Утвердить представленную на рассмотрение поселкового Совета схему теплоснабжения р.п.Варнавино на 2016-2020гг.

Глава МСУ

р.п.Варнавино:                                                 			          	      Л.Л. Запойнова

Утверждена решением

Поселкового Совета

р.п. Варнавино Варнавинского

района

Нижегородской области

№ 37 от 06.03.2017 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

р.п. ВАРНАВИНО

2016-2020 г.г.

Раздел 1

Основная цель  разработки схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду  на территории р.п. Варнавино.

Основными задачами являются:

-    Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

-    Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории районного центра.

В результате реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии будет модернизировано 3 котельные;

построено  400 м новых тепловых сетей; произведен ремонт отопительной системы Варнавинской средней школы; произведена реконструкция 400 м теплотрассы ул. Советская.

Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит  обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания   соцкультбыта.

Раздел 2

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Тепловые сети р. Варнавино - это  6 км. наземной и подземной бесканальной прокладки, из них 6 км. ЖКХ муниципальных образований основной материал – сталь, ПВХ, физический износ более 80 %.

Из 10 действующей отопительной котельной р.п. Варнавино 8 являются муниципальной собственностью, из них:

- 3 котельные  находятся в хозяйственном ведении учреждений образования;

- 1 котельная  находится в хозяйственном ведении учреждений здравоохранения;

- 4 котельных   находятся в хозяйственном ведении  МУП «Варнавинкоммунсервис»;

Из 2 действующих  ведомственных котельных 1 принадлежат областному бюджету, 1- федеральному.

Основными видами топлива для котельных являются:  дрова,  уголь, ПБТ (Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.     Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Виды топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | опилки | уголь | мазут | ПБТ | дрова |
| Котельные по всем видам собственности | Ед. |  | 8 |  | 1 | 1 |
| В том числи ЖКХ муниципальных образований | Ед. |  | 6 |  | 1 | 1 |

Основную долю жилых домов, подключенных к сетям центрального теплоснабжения (25,2тыс.кв.м.) отапливает - центральная котельная , находящаяся в хозяйственном ведении у МУП «Варнавинкоммунсервис», отапливает 37 многоквартирных домов р. п. Варнавино.

Рост тарифа на тепло в 2016 году составил (средний) 10,6% (Таблица 2)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на теплоэнергию руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | Прогноз2017 г. |
| 1 | МУП «Варнавинкоммунсервис» | 2863,30 | 3068,33 | 3190,58 |

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на теплоэнергию руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Прогноз 2018г. | Прогноз2019 г. | Прогноз2020г. |
| 1 | МУП «Варнавинкоммунсервис» | 3190 | 3351,8 | 3458,87 |

Отопление индивидуального жилья, части многоквартирных домов в основном производится дровами и древесными отходами (горбыль).

Технические характеристики состояния тепловых сетей и источников теплоснабжения р.п. Варнавино приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 - реестр отопительных котельных р.п. Варнавино

Приложение 2 -   присоединенные потребители к котельным р.п. Варнавино.

Приложение 3  – реестр сетей теплоснабжения.

2. Содержание проблем

Общий физический износ тепловых сетей  и  котельного оборудования составляет около 80%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

## Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии р.п.Варнавино осуществляет поселковая Администрация р.п. Варнавино.

Подготовку проекта схемы теплоснабжения и представление его на рассмотрение главе Администрации р.п. Варнавино осуществляет УКС и КХ администрации Варнавинского района

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии р.п. Варнавино на 2016 – 2020годы

| № п/п | Наименование объекта | Характер истика строительства | Технические мероприятия | 2016г., т.руб. | 2017г, т.руб. | 2018г, т.руб. | 2019., т.руб. | 2020., т.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 1.1 | теплотрасса р.п. Варнавино, ул Школьная д. 5 | Модернизация | Замена задвижек | 3500 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 1.2 | р.п. Варнавино ул.Нижегородская от д.13 до 11 | Модернизация | Замена водопроводной трубы дм. 100 мм. ПВХ | 102 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 1.3 | р.п. Варнавино | Модернизация | ремонт водопроводных колодцев | 61 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 1.4 | р. п. Варнавино, ул. Заречная | Модернизация | замена шкафа управления насосной станции СТУПН-1 | 100 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 1.5 | р. п. Варнавино, ул. Заречная | Модернизация | ремонт павильона | 53 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 1.6 | р.п. Варнавино, ул. Северная | Капитальный ремонт | Замена теплотрассы | 102 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 1.7 | рп.Варнавино, ул.Советская д.11 и д.14 | Модернизация | Замена теплотрассы сталь диаметр 63 мм. |  | 299 |  |  |  | Прочие источники |
| 1.8 | рп.Варнавино, ул.Советская д.11 и д.14 | Модернизация | Утепление теплотрассы (УРСА, листовая сталь) |  | 278 |  |  |  | Прочие источники |
|  |  |  | Итого по теплоснабжению | 38447 | 42617 | 0 | 0 | 0 |  |

В  2016-20годах на территории р.п. Варнавино планируется проведение мероприятий по газификации поселка:

- изготовление проектно-сметной документации;

- строительно-монтажные работы центрального газопровода;

- подключение к сетям центрального водопровода объектов соцкульбыта, жилых домов, прочих организаций.

| Реестр отопительных котельных Варнавинского района Приложение № 1 |
| --- |
| № | Наименование предприятий, организаций, отвественных за эксплуатацию теплоснабжающего объекта | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной (блочная, встроенная, крышная, отдельностоящее здание) | Устаноленная мощность | Выработка теплоносителя на нужды ГВС | Годовая потребность в топливе | Количество потребителей (абонентов) | потребность в резервном источнике электроснабжения, кВт | обеспеченность резервным источником электроснабжения | Вид топлива | Тип и марка котлов | Количество котлов | Год последнего капитального ремонта котлов | физический процент износа оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  | МКД | СКБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гкал/час | МВт | тонн |  | Гкал/час | кВт | кВт | основной | резервный |  | шт. |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
| 1 | МДОУ Детсад "Светлячок" р.п. Варнавино ул Продотрядников, 40 | 1971 | Отдельностоящее здание | 0.017 | 0 | 107 | 0 | 1/0,017 |  | нет | дрова | дрова | Универсал-6 | 2 |  | 30 |
| 2 | МОУ Варнавинская СООшколар.п. Варнавино, котельная ул. Нижегородская 39 | 1968 | Встроенная | 0.12 | 0 | 304 | 8/0,01 | 1/0,11 | 5.7 | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 | 2005 | 25 |
| 3 | МДОУ Детсад "Ручеек" р.п. Варнавино, котельная | 1971 | Отдельностоящее здание | 0.05 | 0 | 134 | 0 | 1/0,05 |  | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 |  | 40 |
| 4 | р.п. Варнавино ул. Комсомольская 7,котельная ГОУ для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей "Варнавинский детский дом | 1962 | Отдельностоящее здание | 0.06 | 0 | 180 | 0 | 1/0,06 |  | нет | уголь | дрова |  | 2 |  | 25 |
| 5 | МУЗ ЦРБ р.п. Варнавино, котельная | 1973 | Встроенная | 0.21 | 0 | 314 119 | 0 | 1/0,21 | 5,7 кВт | нет | уголь дрова | дрова | Универсал-6 | 3 |  | 80 |
| 6 | РУС Варнавинский ФПС р.п. Варнавино, ул. Продотрядников 11, котельная |  | Встроенная | 0.06 | 0 | 170 | 0 | 3/0,06 |  | нет | уголь | уголь | Кировец | 2 |  | 30 |
| 7 | МУП "Варнавинкоммунсервис"р.п. Варнавино ул. Молодежная, котельная №1 |  | Блочная | 1.78 | 0 | 843 1282 | 478/1,5 | 5/0,28 |  | 37,5 кВт | печное, уголь | уголь | НП-18 | 2 | 2007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВР-1,15 | 2 | 2010 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВС-1,16 | 1 | 2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВС-0,9 | 1 | 2010 |  |
| 8 | МУП "Варнавинкоммунсервис"р.п. Варнавино пл. Советская 1, котельная №3 | 1982 | встроенная | 0.1 | 0 | 260 | 0 | 1/011 |  | нет | уголь | уголь | НР-18 | 2 | 2007 |  |
| 9 | МУП "Варнавинкоммунсервис" р.п. Варнавино ул. Нижегородская, котельная №4 | 1983 | Отдельностоящее здание | 0.12 | 0 | 288 | 15/0,026 | 2/0,046 |  | нет | уголь | дрова | НР-18 | 2 | 2005 |  |
| 10 | МУП "Варнавинкоммунсервис" р.п. Варнавино ул. Красноармейская, котельная №2 | 1979 | Встроенная | 0.11 | 0 | 240 | 0 | 1/0,003 |  | нет | уголь | дрова | НР-18 | 2 | 2009 |  |

| Приложение № 2 |
| --- |
| № | Наименование котельной, адрес | Присоединенные потребители |  | отапливаемый объем куб.м. |
|  |  | Жилищный фонд | СКБ | площадь кв. м. |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Варнавино ул Продотрядников, 40 детсад"Светлячок" | 0 | Детсад | 492.33 | 1477 |
| 2 | р.п. Варнавино, котельная ул. Нижегородская 39 | Жилой дом 4 кв. | школа | 4720.33 | 14161 |
| 3 | р.п. Варнавино, котельная детсада "Ручеек" | 0 | Детский сад | 1499.33 | 4498 |
| 4 | р.п. Варнавино ул. Комсомольская 7,котельная ГОУ для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей "Варнавинский детский дом | 0 | Детский дом | 0.00 |  |
| 5 | р.п. Варнавино, котельная ЦРБ | 0 | хирургич отделение, детское отделение, поликлиника,кухня,прачечная | 3839.67 | 11519 |
| 6 | р.п. Варнавино, ул. Продотрядников 11, котельная РУС Варнавинский ФПС | 0 | музыкальная школа, музей, почта | 2236.33 | 6709 |
| 7 | р.п. Варнавино ул. Молодежная, котельная №1 | 37 домов р.п. Варнавино | техникум, общежитие техникума, детское отд, терапевтическое отд,магазин, административное здание ул. Школьная 3, административное здание Нагорная 7 |  |  |
|  |  |  |  | 41212.33 | 123637 |
| 8 | р.п. Варнавино пл. Советская 1, котельная №3 | 0 | интернат РУО, здание администрации, гаражи администрации, административное здание | 3781.00 | 11343 |
| 9 | р.п. Варнавино ул. Нижегородская, котельная №4 | 0 | Три административных здания по ул. Нижегородской | 2834.33 | 8503 |
| 10 | р.п. Варнавино ул. Красноармейская, котельная №2 | 0 | административное здание Мупа | 380.33 | 1141 |
|  | Исполнитель _____________ |  |  |  |  |
|  | ФИО |  |  |  |  |

Приложение № 3

Реестр  поставщиков тепла   в осенне-зимний период  2016/17 годов

| № п/п | Наименование организации | Дата проверки готовности объектов по плану графику ОМСУ | Акт готовности (с указанием номера и даты ) | Паспорт готовности (с указанием номера и даты ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МУЗ Варнавинская ЦРБ | Сентябрь 2016 | №1 от 05.09.2016 г. | №12 от 05.09.2016 г. |  |
| 2 | ГОУ для детей сирот оставшихся без попечения родителей « Варнавинский детский дом», котельная р.п. Варнавино ул. Комсомольская д.7 | Сентябрь 2016 | №2 от 05.09.2016 г. | №13 от 05.09.2016 г. |  |
| 3 | МБОУ Варнавинская средняя общеобразовательная школа, котельная ул. Нижегородская, 39 | Сентябрь 2016 | Согласно графику 06.09.2016г., акт готовности №3 | Согласно графика 06.09.2016 г., паспорт готовности № 14 |  |
| 4 | МБДОУ детский сад «Ручеек» р.п. Варнавино, котельная ул. Советская д. | Сентябрь 2016 | Согласно графику 06.09.2016 г., акт готовности №4 | Согласно графика 06.09.2016 г., паспорт готовности № 15 |  |
| 5 | МБДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Варнавино, котельная ул. Советская д. | Сентябрь 2016 | Согласно графику 07.09.2016 г., акт готовности №5 | Согласно графика 07.09.2016г., паспорт готовности № 16 |  |
| 6 | РУС Варнавинский ФПС, р.п. Варнавино, ул. Продотрядников 11, котельная | Сентябрь 2016 | Согласно графика 07.09.2016 г., акт готовности №6 | Согласно графика 07.09.2016 г., паспорт готовности № 17 |  |
| 7 | Вет.станция | Сентябрь 2016 | Согласно графика 07.09.2016 г., акт готовности №7 | Согласно графика 07.09.2016 г., паспорт готовности № 18 |  |
| 8 | МУП « Варнавинкоммунсервисч» р.п. Варнавино ул. Молодежная котельная № 1 | Сентябрь 2016 | Согласно графика 07.09.2016 г., акт готовности № 8 | Согласно графика 07.09.2016 г., паспорт готовности № 19 |  |
| 9 | МУП « Варнавинкоммунсервисч» р.п. Варнавино ул. Советская 1 котельная № 3 | Сентябрь 2016 | Согласно графика 07.09.2016 г., акт готовности №9 | Согласно графика 07.09.2016 г., паспорт готовности № 20 |  |
| 10 | МУП « Варнавинкоммунсервисч» р.п. Варнавино ул. Нижегородская котельная № 4 | Сентябрь 2016 | Согласно графика 07.09.2016 г., акт готовности №10 | Согласно графика 07.09.2016 г., паспорт готовности № 21 |  |
| 11 | МУП « Варнавинкоммунсервисч» р.п. Варнавино ул. Красноармейская котельная № 2 | Сентябрь 2016 | Согласно графика 07.09.2014 г., акт готовности № 11 | Согласно графика 07.09.2016 г., паспорт готовности № 22 |  |