Поселковый Совет р.п. Варнавино

Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

Решение № 46

от 03 .03.2022 г.

Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения р.п. Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области

В соответствии c Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Поселковый Совет р.п.Варнавино решил:

- Актуализировать Схему водоснабжения и водоотведения р.п.Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2023 годы (Приложение).

- Рекомендовать администрации рабочего поселка Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области организовать контроль за реализацией мероприятий по выявлению схем водоснабжения и водоотведения р.п.Варнавино.

- Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте www.варнавино-район.рф в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

Глава МСУ

р.п.Варнавино:                                                                                                      М.В. Шамина

Приложение № 1

Утверждена решением

поселкового Совета

р.п. Варнавино

от 03.03.2022 года № 46

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ

р.п. ВАРНАВИНО

на 2018-2023 годы

Введение

Схемы водоснабжения и водоотведения — это совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

​ (определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ (определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ (повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

​ (минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ (обеспечение жителей поселения водоснабжением и водоотведением;

​ ( строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения поселения;

​ (улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение)

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения поселения является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- схема территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

Характеристика рабочего поселка Варнавино

Административный центр района – рабочий поселок Варнавино, в котором проживает 3,3 тыс.чел. или 26,7 % всего населения района. Граничит: с Михаленинским сельсоветом, Богородским сельсоветом.

Климатические условия

Варнавинский район расположен в лесной зоне Ветлужского равнинного таежно-лесного края (Северное Заволжье) Нижегородской области. Северное Заволжье отличается наиболее холодным и влажным климатом. Зима длится около 5 месяцев. Средняя температура января составляет -13°С, морозы достигают -40°С. Продолжительность вегетационного периода составляет 163-170 дней. Весной характерны заморозки. Безморозный период насчитывает 110-120 дней. Лето короткое и жаркое, начинается обычно 5-10 июня и заканчивается 15-25 августа. Средняя июльская температура воздуха равна +18°С. Осадков за год выпадает от 500 до 600 мм.

Через территорию района проходит одна из второстепенных природных планировочных осей Нижегородской области река Ветлуга. Кроме рек, в районе имеются озера и болота различного происхождения. Основными источниками водоснабжения района являются подземные воды.

Гидрологические условия

Территория Варнавинского района отличается довольно развитой гидрографической сетью, входящей в бассейн р.Ветлуги. Рассматриваемый район хорошо обеспечен ресурсами поверхностных вод. Реки Ветлуга, Лапшанга, Шуда, Нарвас, Ужгур могут служить источником водоснабжения и орошения. Река Ветлуга – образуется слиянием рек Большой и Малой Быстрой в 2 км к востоку от села Ивановское Кировской области. Впадает Ветлуга в р.Волгу на 2021 км от устья. Общая длина реки 889 км, уклон 0,13%, площадь водосбора около 40,3 тыс.км2 . По территории данного района река Ветлуга протекает своим средним течением. Густота речной сети 0,7 км/ 100 км2.

Русло реки в среднем течении извилистое, шириной 100-120 м, глубиной 2-3 м. Скорость течения 0,4-0,5 м/с. Берега сильноразмываемые, высотой 3-5 м. Пойма реки двухстороняя, шириной 1,5-2 км.

Самый крупный приток р. Ветлуги на территории Варнавинского района р. Лапшанга. Река Лапшанга берет начало в 9,0 км к северо-западу от с. Плоска Нижегородской области; впадает справа в р. Ветлугу на 267-м км от устья. Общая длина реки 85 км. Русло реки умеренно извилистое, слаборазветвленное. Ширина русла 15-50 м. Глубины изменяются резко от 0,3-0,8 м на перекатах до 1,5-3,0 м на плесах. Берега крутые, высотой 2,0-2,5 м, большей частью поросшие кустарником.

Пойма реки шириной 60-550 м. Большая часть ее покрыта густыми смешанными лесами. Грунты песчаные, песчанно-илистые, местами торфянистые. Долина реки извилистая, трапецеидальная, склоны высотой 10-40 м.

Вода в реках Варнавинского района нагревается в июле до 25оС. Продолжительность купального сезона на реках и водоема со среднесуточными температурами воды выше 17оС – 90-95 дней.

ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Р.П.ВАРНАВИНО ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ р.п. ВАРНАВИНО

1.1​ Описание системы и структуры водоснабжения р.п. Варнавино и деление территории поселения на эксплуатационные зоны Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной  системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения р.п. Варнавино  являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин, на территории поселения имеются 11 скважин. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Обслуживание системы водоснабжения на территории р.п. Варнавино производит муниципальное унитарное предприятие «Варнавинкоммунсервис». В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется на территории всего поселения. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую   систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в р.п. Варнавино 19,6 км;   разводящих тупиковых сетей – 4,4 км. Основная  часть была  проложена  от  1960г  до  1982г.  Основная  масса  водопроводных  сетей  состоит  из чугунных и асбестовых  труб  диаметром  от  25  до  100мм.  Лишь небольшая часть  составляют  трубы   ПВХ   диаметра  -  32  до  80мм.  Износ  водопроводных  сетей  составляет  более 90%.  Потери воды в 2020 и 2021 годах составили около 40%. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы. Водоподготовка и горячее водоснабжение отсутствуют. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над арт.скважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Скважины оборудованы погружными  насосами.

Сведения по объектам водоснабжения р.п. Варнавино представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Место расположения объекта (источника водоснабже-ния, водо-заборного сооружения ) | Наимено-вание объекта (источника водоснаб-жения водозабор-ного сооружения) | Кол-во водо-напор-ных башен | Объем водо-напор-ной башни, м3 | Глуби-на сква-жины м | Марка насоса и эл.двиг. | Цель исполь-зования | Дебет сква-жины м3/час | Факт. расход, м3/час | Утверж-денные запасы подзем-ных вод м3/сут | Наличие ЗСО и павиль-она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 ул. Красноармейская р.п. Варнавино | артезианская скважина | 0 |  | 65,0 | ЭЦВ6-6,3-85 | Хозяйственно- питьевое | 6,8 | 4,3 | 59,9 | да |
| 2 | Скважина №2 ул. Вишневая, р.п. Варнавино | артезианская скважина | 0 |  | 78,0 | ЭЦВ6-6,3-85 | Хозяйственно- питьевое | 6,0 | 4,8 | 69,2 | да |
| 3 | Скважина № 3 ул. Молодежная, р.п. Варнавино | артезианская скважина | 1 | 32 | 86,0 | ЭЦВ6-16-110 | Хозяйственно- питьевое | 12,0 | 9,0 | 300,0 | да |
| 4 | Скважина №4 ул. Нижегородская, р.п. Варнавино | артезианская скважина | 1 | 24 | 60,0 | ЭЦВ5-6,5-80 | Хозяйственно- питьевое | 5,0 | 3,0 | 54,8 | да |
| 5 | Скважина №5 расположена на въезде в р.п. Варнавино | артезианская скважина | 1 | 24 | 60,0 | ЭЦВ6-6,3-85 | Хозяйственно- питьевое | 6,0 | 4,7 | 110,3 | да |
| 6 | Скважина №6 ул. Звездная, р. п. Варнавино | артезианская скважина | 0 |  | 82,0 | ЭЦВ6-10-80 | Хозяйственно- питьевое | 8,0 | 6,9 | 169,3 | да |
| 7 | Скважина №7 ул. Школьная р.п. Варнавино | артезианская скважина | 0 |  | 82,0 | ЭЦВ6-6,3-85 | Хозяйственно- питьевое | 6,0 | 4,8 | 51,4 | да |
| 8 | Скважина №8 д. Булдаково | артезианская скважина | 0 |  | 80,0 | ЭЦВ6-6,5-80 | Хозяйственно- питьевое | 5,0 | 3,2 | 78,7 | да |
| 9 | Скважина №9 ул. Северная р.п. Варнавино | артезианская скважина | 1 | 22 | 78,0 | ЭЦВ5-6,3-80 | Хозяйственно- питьевое | 5,0 | 2,9 | 92,67 | да |
| 10 | Скважина №10 (птичник) | артезианская скважина | 1 | 24 | 60,0 | ЭЦВ5-6,5-80 | Хозяйственно- питьевое | 10,0 | 6,5 | 110,5 | да |
| 11 | Скважина ул. Мелиораторов | артезианская скважина | 1 | 24 |  |  | Хозяйственно- питьевое |  |  |  | нет |

1.1.2. Описание состояния водопроводных сетей систем водоснабжения представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Место располо-жения объекта (источника водоснабжения) | Наименование объекта (источника водоснабжения) | Протяжен-ность водопр сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материал водопроводных сетей | Способ прокладки | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 ул. Красноармейская р.п. Варнавино | артезианская скважина | 1000 | 100 | асбоцемент | Бесканальная, подземная | 1965 |
| 2 | Скважина №2 ул. Вишневая, р.п. Варнавино | артезианская скважина | 1000 | 150 | асбоцемент | Бесканальная, подземная | 1966 |
| 3 | Скважина № 3 ул. Молодежная, р.п. Варнавино | артезианская скважина | 4000 | 100 | Металл, пнд | Бесканальная, подземная | 1976 |
| 4 | Скважина №4 ул. Нижегородская, р.п. Варнавино | артезианская скважина | 3000 | 100 | асбоцемент | Бесканальная, подземная | 1963 |
| 5 | Скважина №5 расположена на въезде в р.п. Варнавино | артезианская скважина | 2800 | 100 | Чугун,асбоцемент | Бесканальная, подземная | 1956 |
| 6 | Скважина №6 ул. Звездная, р. п. Варнавино | артезианская скважина | 3000 | 100 | металл | Бесканальная, подземная | 1980 |
| 7 | Скважина №7 ул. Школьная р.п. Варнавино | артезианская скважина | 2000 | 100 | ПНД | Бесканальная, подземная | 1992 |
| 8 | Скважина №8 д. Булдаково | артезианская скважина | 2000 | 100 | Металл,ПНД | Бесканальная, подземная | 1993 |
| 9 | Скважина №9 ул. Северная р.п. Варнавино | артезианская скважина | 1000 | 50 | ПНД | Бесканальная, подземная | 2008 |
| 10 | Скважина №10 (птичник) | артезианская скважина | 1000 | 50 | металл | Бесканальная, подземная | 1971 |
| 11 | Скважина ул. Мелиораторов | артезианская скважина |  | 50 | ПНД | Бесканальная, подземная | 1978 |

1.2.​ Описание технологических зон водоснабжения, и перечень потребителей холодного водоснабжения

На территории р.п. Варнавино 992 дом из них  702 индивидуальных жилых домов  и 290 многоквартирных (в том числе 250 блокировочной застройки) Общая площадь жилого фонда р.п. Варнавино составляет 95,54 тыс. кв.м., жилфонд на 85,94 % оборудован центральным водоснабжением, на 34,7% центральным  теплоснабжением. Данные о существующем жилом фонде, подключенном к сетям центрального водоснабжения, приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № пп | Показатели | МКД, | Индивидуальные жилые дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | % от общего количества | шт. | % от общего количества |
|  | Количество абонентов, подключенных к централизованным системам холодного водоснабжения | 1026 | 92 | 615 | 76 |

Данные о населении в разрезе степеней благоустройства

Данные о населении в разрезе степеней благоустройства приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Вид благоустройства | Количество проживающих граждан, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение от уличных водоразборных колонок | 346 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 973 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, канализованные местным выгребом, без ванн | 867 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, канализованные местным выгребом, с ванными | 396 |
| 5 | Жилые дома, с водопроводом, оборудованные приборами учета | 555 |
| 7 | ИТОГО: | 3137 |

1.2.2. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

На территории р.п. Варнавино расположены: объекты образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, связи, торговли и др.

Объекты жизнеобеспечения:  1 подстанция 110/35/10 КВ, 11 артезианских скважин,  сети центрального водоснабжения, сети центрального теплоснабжения, 12 котельных.

Данные  об организациях, расположенных в черте р.п. Варнавино, по состоянию на 01.01.2022 г. приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| № | Наименование | Адрес | Ф.И.О. руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |
| 1 | МБОУ Варнавинская СШ | ул. Нижегородская д.39 | Крутикова Ольга Александровна |
| 2 | МБДОУ детский сад "Ручеёк" №3 | ул. Советская д.5а | Лаврушина Ольга Владимировна |
| 3 | МБДОУ детский сад №11"Светлячок" | ул. Советская, д. 28 | Евграфова Нина Николаевна |
| 4 | ГКОУ «Варнавинская школа-интернат» | ул. Нижегородская д.12 | Сазонова Галина Павловна |
| 5 | МБОУ ДОД Детский оздоровительно образовательный центр имени Героя России А.Перова | ул. Продотрядников д.32 | Комлева Екатерина Сергеевна |
| 6 | МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» | Ул. 3го Интернационала д.1а | Пастухова Лариса Сергеевна |
| 7 | Управление образования администрации Варнавинского муниципального района | пл. Советская д.2 | Авдеева Светлана Юрьевна |
| 8 | МБОУ «Детская школа искусств» | ул. Нижегородская д.11 | Беседина Ольга Александровна |
| 9 | ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический техникум» | д. Коленово д.33 | Смирнов Владимир Михайлович |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 10 | ГБУЗ «Варнавинская ЦРБ» | ул. Набережная д.1 | Гусев Дмитрий Павлович |
| 11 | ООО «Улыбка» | ул. Нижегородская д.50 | Пыстина Ирина Юрьевна |
|  | Учреждения культуры и искусства |
|  | МБУК РДК «Варнавинский районный Дом культуры» | ул. Набережная д.1 | Парамонова Наталья Борисовна |
|  | МБУК «Варнавинская централизованная библиотечная система» | ул. Продотрядников, д. 1 | Козырева Елена Павловна |
|  | МБУК «Историко-художественный музей» | ул. Продотрядников д.11а | Цыганова Галина Николаевна |
|  | Учреждения социальной защиты |
|  | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | ул. Нижегородская д.37 | Шамина Марина Александровна |
|  | ГКУ Управление социальной защиты населения Варнавинского района | пл. Советская д.1 | Гусева Марина Александровна |
|  | Предприятия торговли |
|  | Варнавинское ПО | ул. Комсомольская д.16 | Воронцова Е.В. |
|  | М-н «Радуга» | ул. Комсомольская д.16 | -//- |
|  | М-н «Ветеран» | ул. Нижегородская д.13 | -//- |
|  | ПО «Варнавинский Райкоопзаготпром» | ул. 40 лет Октября, д. 7 | Малышева Валентина Федоровна |
|  | М-н смешанные товары | ул. Комсомольская д.54а | -//- |
|  | М-н смешанные товары | ул. Набережная д.1 (в ЦРБ) | -//- |
|  | М-н «Автозапчасти» | ул.40 лет Октября д5 | ИП Горюхин Михаил Юрьевич |
|  | М-н фототовары, рыболов | Ул. Советская, д. 5 | Соколова Т.А. |
|  | М-н «Варнавинский дворик» | ул. Комсомольская д.49а | Дурандин Виктор Евгеньевич |
|  | М-н «Стекляшка» | ул. Комсомольская д.56 | -//- |
|  | М-н «Конфети» | ул. Комсомольская д.37а | ИП Лукшин А.А |
|  | М-н «Алгети» | ул. Советская д.26 | Джафаров Рамиль Джамил оглы |
|  | Торговый центр «Волна» | ул.40лет Октября д7а | -//- |
|  | М-н «Ветлуга» | ул. Советская д.1а | -//- |
|  | Торговый центр «Айсу» | ул. Красноармейская д. 12 | -//- |
|  | М-н «Мастер» | ул. Комсомольская, д. 12 | ИП Нигматулин Р.Я. |
|  | М-н Обувь для всей семьи | ул. Советская, 8а | Жукова М.В. |
|  | М-н Одежда для всей семьи | ул. Комсомольская, д. 47 | Вихарева Татьяна Михайловна |
|  | М-н «НАШ» | ул.Комсомольская, д. 14а | ИП Поткина М.В. |
|  | М-н «Визит» | ул. Нижегородская | ИП Морева Людмила Викторовна |
|  | М-н «Бытовая техника» | ул. Нижегородская д.33а | ИП Тарасова Светлана Александровна |
|  | М-н «Золотое руно» | ул. Комсомольская д.20 | Мамедова Лейла Джамил кызы |
|  | М-н «Мясной» | ул. Комсомольская д.31а | Хабаров Евгений Федорович |
|  | М-н «Белый лебедь» | ул. Комсомольская д.31а | Изгачева Елена Александровна |
|  | Универсам «Магнит» | ул. Комсомольская, д. 52 | - |
|  | Супермаркет «Пятерочка» | ул. Комсомольская, д. 14 | - |
|  | Супермаркет «Пятерочка» | ул. Юбилейная, д. 2 |  |
|  | М-н «Техно-сота» | ул. Советская, д. 4 | ИП Стрельченко Павел Вячеславович |
|  | М-н «Строитель» | ул. 40 лет Октября, д. 7 | ИП Молев И.Е. |
|  | Производственные предприятия |
|  | «Хлебзавод Варнавинский» ПО | ул. Лесная д.33 | Изгачева Елена Александровна |
|  | ООО «Варко» | ул. Красноармейская д.12 | Корина Зоя Федоровна |
|  | ООО «ВЗЭМИ» | ул. Красноармейская д.12 | Корин Сергей Анатольевич |
|  | Прочие организации |
|  | Районная газета «Новый путь» | ул. Нагорная, д.7 | Е.В. Реунова |
|  | Отделение полиции (дислокация п. Варнавино) МО МВД России «Краснобаковский» | ул. Школьная д.3 | Ферулев Дмитрий Александрович |
|  | ГБУ НО Госветуправление | ул. Заречная д.77 | Дубов Леонид Валентинович |
|  | МУП «Варнавинкоммунсервис» | ул. Красноармейская д.17 | Кириллов Владимир Михайлович |
|  | Ветлужский почтамт УФПС НО ФГУП Почта России | ул. Продотрядников д.11 | Горбунова Елена Викторовна |
|  | ПАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Урень ЛТУ (р.п. Варнавино) | ул. Продотрядников д.11 | Шалихин Андрей Геннадьевич |
|  | Филиал № 11 ГУ НРО ФСС РФ | ул. Красноармейская д.1 | Трефилова Ксения Ивановна |
|  | ОАО Сбербанк | ул. Комсомольская д 2 | Курсанова Елена Валентиновна |
|  | ЗАГС | пл. Советская д.2 | Торопова Анна Леонидовна |
|  | Прокуратура | ул. Комсомольская д.10 | Долганов Сергей Геннадьевич |
|  | Автозаправочная станция | Ул. Заречная д.83а | - |
|  | Администрация Варнавинского муниципального района | пл. Советская д.1 | Смирнов Сергей Александрович |
|  | Отдел № 46 Федерального казначейства по Нижегородской области | ул. 3-го Интернационала д.1а | Ефоде Галина Владимировна |
|  | ГКУ Центр занятости населения Варнавинского района | пл. Советская д.2 | Киселева Людмила Николаевна |
|  | ПФ РФ Клиентская служба (на правах группы) в Варнавинском районе | ул. Нагорная д.7 | Кадушкина Светлана Леонидовна |
|  | ГП НО «НОФ» Аптека № 3 | ул. Нагорная д.7 | Балдина Ирина Николаевна |
|  | Аптека «Наш Доктор» | ул. Комсомольская, д. 13, Комсомольская, д. 49 а | Грязева Лилия Алексеевна |
|  | Кафе «Трапеза» | ул. Комсомольская д.31а | Мишукова Любовь Борисовна |
|  | Кафе «Медведь» | ул. Комсомольская д13 | Витенко Анастасия Александровна |
|  | Кафе «Встреча» | ул. Заречная, д. 11б | Джафаров Исахан Джамил оглы |

1.3​ Описание существующих технических и технологических проблем.

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Варнавинского района на 2022 – 2030 годы выделены следующие проблемы:

- в настоящее время источниками холодного водоснабжения являются 11 артезианские скважин, водопроводные сети протяженностью 18,8 км. По причине применения различных материалов и большого физического износа водопроводных сетей с каждым годом увеличивается количество аварий на водопроводах, что, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций.  Фактические потери в сетях при транспортировке 40% и не совпадают с расчетом РСТ.  При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за  роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.   Распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления МУП «Варнавинкоммунсервис» и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому мероприятия программы реконструкция необходимо финансировать из трех источников: целевые программы субъекта Федерации  на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

-  в летнее время имеется дефицит водопотребления у населения, что обусловлено расходом воды на полив.

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варнавинского района на 2022 – 2030 годы: замена ветхих сетей водопровода, позволит снизить уровень их износа, повысит надежность и качество водоснабжения; позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой, снизит потери. Установка автоматических станций, регулирующих давление в водопроводных сетях, позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой и снизит расход электроэнергии. В период за 2023 - 2030 гг. будет:

- Установлено  две автоматические станции, поддерживающие давление в водопроводной сети -  на ул. Северная; ул. Вишневая;

- Отремонтирована Водонапорная башня на ул. Заречная;

- Произведена замена водопровода  на ул. Мира;

- Строительство водопровода  в местах новой застройки

- Произведена замена ветхих сетей.

Характеристика ветхих сетей и планируемый год их замены приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| Наименование населенного пункта,улицы | Протяженность м.п | Типоразмер труб | Способ прокладки | Год прокладки | Степень износа труб,% | Количество повреждений на участке | Планируемый год замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| р.п. Варнавино ул. Милиораторов | 180 | Сталь диаметр 76 мм. | Подземная бесканальная | 1990 | 93% | 3 | 2023 |
| Варнавино ул. Вишневая | 200 | Асбест диаметр 100 мм. | Подземная бесканальная | 1960 | 93% | 2 | 2023 |
| Варнавино ул. Молодежная | 100 | ПВХ диаметр 76 мм. | Подземная бесканальная | 1960 | 93% | 4 | 2023 |
| Варнавино ул. Профессинальная | 150 | Асбест диаметр 100 мм. | Подземная бесканальная | 1960 | 93% | 3 | 2023 |
| Варнавино ул. Нижегородская | 100 | Асбест диаметр 100 мм. | Подземная бесканальная | 1960 | 93% | 6 | 2023 |
| Варнавино ул. Красноармейская | 200 | Асбест диаметр 100 мм. | Подземная бесканальная | 1960 | 93% | 2 | 2023 |
| Варнавино ул. Садовая | 200 | Асбест диаметр 100 мм. | Подземная бесканальная | 1960 | 93% | 4 | 2023 |
| Варнавино ул. Гражданская | 100 | Асбест диаметр 100 мм. | Подземная бесканальная | 1960 | 93% | 3 | 2023 |
| х | 1230 | х | х | х |  | х | х |

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ,

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1​ Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем реализации воды за 2021 год составил 37,3 тыс.м3. Объем забора воды из скважины фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск). Данные    по расходам воды на собственные, технологические нужды и потерям воды составляют общий баланс подачи и реализации воды и представлен в таблице  8. Динамика подачи и реализации воды за 2020-2021 гг. представлена в таблице 7.

Таблица 7.

| Потребители | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято из источника, тыс. м3 | Принято потребителями тыс. м3 | Поднято из источника, тыс. м3 | Принято потребителями тыс. м3 | Поднято из источника, тыс. м3 | Принято потребителями тыс. м3 |
| население | 24,9 | 18,31 | 24 | 18,32 | 37,3 | 24,9 |
| бюджетные организации |  | 0,69 |  | 0,68 |  | 3,5 |
| Прочие предприятия |  | 5,9 |  | 5,0 |  | 8,9 |
| Всего |  | 24,9 |  | 24 |  | 37,3 |

На протяжении последних трех лет наблюдается тенденция к увиличению потребления холодной воды, уменьшение объемов реализации холодной воды для населения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно должен производится анализ структуры. Определяется величина потерь воды в системе водоснабжения, оцениваются объемы водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

3.2​ Территориальный баланс подачи питьевой, по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой, по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) представлен в таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | р.п. Варнавино | 0,068 | 24,9 | 0,067 | 24,8 | 0,10 | 37,3 |

3.3​ Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления за 2019-2021 год представлена на диаграмме 1. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов представлен в таблице 9.

Основным потребителем холодной воды за 2021 год в поселении является население, и его доля составляет 72,7%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 14%, и прочих предприятий 13,3 %.

Диаграмма 1. Структура водопотребления за 2019-2021 гг.

Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов

Таблица 9

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| Всего | 24,9 | 24,0 | 37,3 |
| В т.ч. |  |  |  |
| население | 18,31 | 18,32 | 24,9 |
| бюджетные организации | 0,69 | 0,68 | 3,5 |
| прочие предприятия | 5,9 | 5,0 | 8,9 |
| пожаротушение |  |  |  |
| полив |  |  |  |
| прочие |  |  |  |

3.4​ Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды представлены в таблице 10.

Таблица 10.

| Потребители | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Среднесуточная норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| р.п. Варнавино | Хозяйственно питьевые нужды | чел. | 346 | 0,045 | 15,57 | 5,7 | 15,57 | 0,64 |
|  |  | чел. | 973 | 0,07 | 50,61 | 18,47 | 50,61 | 2,1 |
|  |  | чел. | 867 | 0,18 | 138 | 50,4 | 138 | 5,75 |
|  |  | чел. | 396 | 0,39 | 182 | 66 | 182 | 7,5 |
|  |  | чел. | 555 | пу | 95 | 35 | 95 | 3,9 |
|  | Итого: | чел. | 3137 | 0,09 | 323 | 118 | 323 | 13,4 |

3.5​ Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Объем потребления воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета в 2021 году составил  10,8 тыс. куб м.–29 % от общего объема. В том числе у населения 3,1 тыс. куб.м- 29%, бюджетных организаций 3,9 тыс.куб.м.- 35 %, прочих организаций- 1,08 тыс.куб.м.-10 %

Сведения о потреблении воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, по группам абонентов представлены в таблице 11.

Таблица 11.

|  | 2021 год |
| --- | --- |
| Население в т.ч: | 118 |
| по пу | 35 |
| по нормативу | 83 |
| индивидуальные дома в т.ч. | 60 |
| по пу | 19 |
| по нормативу | 41 |
| многоквартирные дома в т.ч. | 58 |
| по пу | 16 |
| по нормативу | 42 |
| бюджетные организации в т.ч: | 42 |
| по пу | 15 |
| по нормативу | 27 |
| прочие организации в т.ч.: | 32 |
| по пу | 3 |
| по нормативу | 29 |
| потери | 83 |
| всего в т.ч.: | 275 |
| по пу | 53 |
| по нормативу | 139 |
| без потерь | 192 |
| затраты электроэнергии на производство воды в т.ч.: |  |
| Тыс. кВт | 107,4 |
| тыс. рублей | 520 |

Сведения об оснащении населения индивидуальными приборами учета на 01.03.2021г. представлены в таблице 12.

Таблица 12.

| № пп |  | Подключенные к центральным сетям ХВС | Оборудованы индивидуальными приборами учета | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения в МКД | 1026 | 443 | 43 |
| 2 | Индивидуальные дома | 496 | 328 | 66 |
| 3 | Всего | 1522 | 771 | 51 |

Планы по  установке потребителями индивидуальными приборами учета приведены в таблице 13.

Таблица 13

| № пп |  | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый % оснащенности потребителей индивидуальными приборами учета | Плановый % оснащенности потребителей индивидуальными приборами учета |
| 1 | Помещения в МКД | 50 | 60 |
| 2 | Индивидуальные дома | 70 | 80 |

3.6​ Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

р.п. Варнавино

Данные по прогнозируемому среднесуточному объему не предоставлены, поэтому анализ выполнить невозможно.

3.7​  Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица15. Общий баланс подачи и реализации воды на 2022год

Таблица 14

| Потребители | Ожидаемый 2022 год |
| --- | --- |
|  | Поднято из источников, тыс. м3 | Принято потребителями, тыс. м3 |
| население | 145 | 115 |
| бюджетные организации | 52 | 40 |
| прочие предприятия | 39 | 30 |

Таблица 3.7.2. Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения на 2022 год

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ожидаемый 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | р.п. Варнавино | 506 | 185 |

Таблица 3.7.3. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов на

2022 год

Таблица 16

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | Ожидаемый 2022 год |
| Всего в т.ч. | 193,5 |
| население | 115 |
| бюджетные организации | 40 |
| прочие предприятия | 30 |
| пожаротушение | 8 |
| полив | - |
| прочие | 0,5 |

3.8​ Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по

технологическим зонам с разбивкой по годам

Как видно из таблицы 11, среднесуточный расход воды составляет: 526 куб.м./ сутки.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы

Qсут.max =Ксут.хQch/(1) (СНиП 2.04.02-84)

Где Ксут.max=1.1 составят:

На расчетный срок- Qрсут.max=1.1x526=579,6 куб. м.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. =[Qсут.max/24+45х3/48 ]x1,1              [2],где

Qсут.max –расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м./сут.

48- продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

21,9-  расход воды на пожаротушение из таблицы 17

3,6 – коэффициент перевода с куб.м./ час.

1,1 – коэффициент запаса

10-  среднегодовая суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На расчетный срок Qрист=(578,6/10+21,9х3,6х3/48)х1,1=28,6 куб.м./час.

Из расчета получили, что мощность водоисточника должна составлять не менее 62,8 куб.м./час,         дебит существующих скважин составляет 69,8 куб.м./час.

3.9​ Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

МУП «Варнавинкоммунссервис»

Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения – МУП «Варнавинкоммунсервис»

Сведения о водоснабжающей организации.

МУП «Варнавинкоммунсервис»

| Полное наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие Варнавинского района "Варнавинкоммунсервис" |
| --- | --- |
| Регион | Нижегородская область |
| Адрес | Нижегородская область Варнавинский район, р.п. Варнавино ул. Красноармейская д. 17 |
| Директор организации | Кириллов Владимир Михайлович |
| Контактные телефоны | (8831) 35570 |

Виды деятельности

Организация МУП "Варнавинкоммунсервис" осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии   с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):

Организация работает в следующих отраслях (в соответствии с классификатором ОКОНХ):

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И       МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству: бурение скважины, включение     ее в существующую водопроводную сеть, устройство водонапорной башни, павильона, зоны санитарной охраны на территории новой застройки (ориентировочно ул. Советская, новый     Детский сад)

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению): реконструкция, модернизация водопроводных башен в.д. Коленово, ул. Северная, ул. Вишневая. Замена ветхих сетей водопровода на ул. Вишневая, Молодежная,  Профессиональная, Садовая, Нижегородская, Красноармейская, Мелиораторов.

Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве: население   р.п. Варнавино снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории    поселка. Водоподготовка отсутствует. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для снижения дефицита воды  в летнее время (ул. Советская, ул. Молодежная, а также места     новой застройки) необходимо бурение новой водозаборной скважины, включение ее в существующую водопроводную сеть.

Необходимо обеспечение сетями водоснабжения земельных участков,  определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально- культурного назначения.

Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки: в целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин, воде необходимо проходить очистку бактерицидными лампами. Обеззараживание воды бактерицидными лучами имеет ряд преимуществ перед хлорированием. Природные вкусовые качества и химические свойства воды не изменяются. Бактерицидное действие лучей протекает во много раз быстрее, чем хлора; после облучения воду сразу можно подавать потребителям. Бактерицидные лучи уничтожают не только вегетативные  виды бактерий, но и спорообразующие. Эксплуатация установок для обеззараживания воды бактерицидными лучами, проще, чем хлорного хозяйства.

Запасы подземных вод в пределах поселка Варнавино по эксплуатируемому            водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселка сохраняется существующая и, в связи с освоением      новых территорий, будет     развиваться планируемая централизованная система             водоснабжения.

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть   не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия   на окружающую среду.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для  хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и     не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ    СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объемы запланированных и текущих работ по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица 17

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2022 г., т. руб. | 2023 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованное водоснабжение | Ремонт | Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения | 100 | 100 | Прочие источники |
|  |  | Строительство | Строительство сетей водоснабжения в Булдаковском микрорайоне (200м) |  | 495 | Прочие источники |

ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ р.п. ВАРНАВИНО

ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В районном центре, численностью 3,1 тысяч человек отсутствуют очистные сооружения. Строительство очистных сооружений предусмотрено программой комплексного развития инфраструктуры, что позволит существенно улучшить условия развития инфраструктуры позволит улучшить экологическую обстановку, создаст условия развития жилья, бизнеса. Таблица  18.

Таблица 18

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2023 г., т. руб. | 2024 г., т. руб. | 2025 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения р.п.Варнавино | ПСД | ПСД очистных сооружений р.п. Варнавино |  | 5465,625 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 287,664 |  | Областной бюджет |
| 2 | Очистные сооружения р.п. Варнавино | Новое строительство | Строительство новых очистных сооружений |  |  | 250 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 50 000 | Областной бюджет |

Дождевая канализация по центральным улицам райцентра проектируется закрытого типа со сбросом загрязнённой части поверхностных вод на очистные сооружения дождевой канализации.

В районах одноэтажной застройки отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам.

В настоящее время индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных  стоков  в  компостные  ямы.  Очистка   накопительных   емкостей   и  приемных

емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на свалку в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится специальной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Расчетные расходы сточных вод,  как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом  в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется:

1)​ произвести замену ветхих сетей водоснабжения;

2)​ установка бактерицидных ламп в целях улучшения качества питьевой воды из артезианских     скважин;

3)​ установка водомеров на вводах водопровода для осуществления первичного учета расходования    воды водопотребителями и ее экономии.

4)  установка автоматических станции, поддерживающих давление в водопроводной сети в целях  обоснованного потребностью поднятия воды и сокращения потерь;

5) строительство нового водозабора в целях покрытия дефицита воды в летний период;

6) обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны    водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН       2.1.4.1110-02 в целях обеспечения необходимого качества воды в системе водоснабжения;

7)строительство очистных сооружений производительностью не менее  1100 м3/сут в р.п.           Варнавино в целях повышения санитарно-экологического состояния территории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.​ Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.​ Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

3.​ СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

4.​ СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

5.​ СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды        централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

# Text boxes

вода для населения

организация

бюджетные

предприятия

Прочие

2021

2020

2019

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%